قبل از هرگونه اقدام جهت سفارش انجام خدمت يا ارسال نمونه، لطفا متن زير را به دقت بخوانيد.

- برگه ارسال نمونه باید دارای شماره نامه و تاریخ روز تحویل نمونه به آزمایشگاه باشد.

- مشخصات هر نمونه (محل نمونه برداری، هدف از انجام کار و ...) در برگه ارسال نمونه، به طورکامل و دقیق درج شود.

- حداقل حجم نمونه آب ارسال شده به آزمایشگاه، 500 میلی لیتر باشد. در صورت نیاز به اندازه گیری دو فاکتور کلروفیل a و کل مواد معلق (TSS) در یک نمونه، حداقل حجم موردنیاز یک لیتر می باشد.

- با توجه به محدودیت زمان نگهداری نمونه ها، (24 تا 48 ساعت)، پذیرش نمونه ها در روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر انجام می شود.

- با توجه به مدت زمان کوتاه برای نگهداری اکثر نمونه ها (حداکثر 48 ساعت)، امکان آنالیز مجدد نمونه های ارسالی وجود ندارد.

- هزينه تكرار آزمايش ها و انجام آزمايش های اضافي به عهده مشتري مي باشد.

روش های نمونه برداری از آب و نگهداری نمونه ها در آزمایشگاه شیمی فیزیک دریا

- سیلیکات

نمونه ها در ظروف پلاستیکی تمیز جمع آوری گردد. در صورتی که امکان آنالیز فوری نمونه‌ها وجود ندارد می توان آنها را در دمای 4 درجه سانتی گراد یا کمتر، به مدت 28 روز نگهداری نمود.

- ارتوفسفات (فسفات محلول)

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی شسته شده با اسید کلریدریک 1:1 و آب مقطر، جمع آوری گردد. از هیچ نوع ماده شوینده ای برای شستشوی ظروف نمونه برداري نمی بایست استفاده نمود.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند ولی در صورتی که امکان آنالیز فوری وجود ندارد می توان آنها را در دمای 4 درجه سانتی گراد یا کمتر، به مدت 24 ساعت نگهداری نمود.

- فسفرکل

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی شسته شده با اسید کلریدریک 1:1 و آب مقطر، جمع آوری گردد. از هیچ نوع ماده شوینده ای برای شستشوی ظروف مورد استفاده نمی بایست استفاده نمود.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه‌ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند ولی در صورتی که امکان آنالیز فوری وجود ندارد می توان با افزایش اسید سولفوریک غلیظ به آنها (2 میلی لیتر به هر لیتر نمونه) و قرار دادن در دمای 4 درجه سانتی گراد، به مدت 28 روز نگهداری نمود.

- آمونیاک

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز، جمع آوری گردد.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند ولی در صورتی که امکان آنالیز فوری وجود ندارد می توان نمونه ها را با افزایش اسید سولفوریک غلیظ به آنها (2 میلی لیتر به هر لیتر نمونه) و قرار دادن در دمای 4 درجه سانتی گراد و یا کمتر، به مدت 28 روز نگهداری نمود.

- نیترات

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز، جمع آوری گردد.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند ولی در صورتی که امکان آنالیز فوری وجود ندارد می توان با قرار دادن در دمای 4 درجه سانتی گراد، نمونه ها را حداکثر به مدت 24 ساعت نگهداری نمود.

- نیتریت

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز، جمع آوری گردیده و با قرار گرفتن در دمای 4 درجه سانتی گراد، حداکثر به مدت 24 تا 48 ساعت، قابل نگهداری می باشند.

- سولفات

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز، جمع آوری گردیده و با قرار گرفتن در دمای 4 درجه سانتی گراد، به مدت 7 روز، قابل نگهداری می باشند.

- سولفید

نمونه‌ها در ظروف شیشه‌ای یا پلاستیکی تمیز، جمع آوری گردد. ضروری است ظرف نمونه به طورکامل پر و درب آن محکم بسته شود. از به هم زدن نمونه و قرار دادن آن به مدت زیاد در معرض هوا، جلوگیری گردد.

نمونه ها قابل نگهداری نبوده و می بایست سریع آنالیز گردند.

- کلروفیل a

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز، جمع آوری گردد.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند ولی در صورتی که امکان آنالیز فوری وجود ندارد می توان با قرار دادن در دمای 4 درجه سانتی گراد، نمونه ها را حداکثر به مدت 24 ساعت نگهداری نمود.

- تقاضای بیولوژیکی اکسیژن (B.O.D.5)

نمونه‌ها در ظروف شیشه‌ای تیره و تمیز (شسته شده با ماده شوینده)، جمع‎آوری گردد (ترجیحا شیشه‎های 300 میلی لیتری مخصوص انکوباتور).

پس از جمع‎آوری تا زمان آنالیز، به مدت 5 روز در تاریکی و دمای 20 درجه سانتی‎گراد نگهداری شود.

- قلیاییت کل

نمونه ها در ظروف شیشه ای بوروسیلیکات یا پلی اتیلنی، جمع آوری گردیده و در دمای پایین نگهداری شوند. ظروف به طورکامل پر شده و درب آن محکم بسته شود.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند (ترجیحا در همان روز).

- سختی کل

نمونه ها در ظروف پلاستیکی شسته شده با اسید و آب مقطر، جمع آوری گردد.

با افزایش اسید نیتریک غلیظ (5 میلی لیتر در هر لیتر) و قرار دادن در دمای 4 درجه سانتی گراد، امکان نگهداری نمونه تا 6 ماه وجود دارد.

- کدورت

نمونه ها در ظروف شیشه ای، جمع آوری گردد.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند. تغییرات دمایی می تواند بر میزان کدورت اثر داشته باشد.

در صورتی که امکان آنالیز فوری وجود ندارد می توان آنها را در دمای 4 درجه سانتی گراد، به مدت 48 ساعت نگهداری نمود.

- کل مواد محلول (TDS)

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز، جمع آوری گردد.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند ولی در صورتی که امکان آنالیز فوری وجود ندارد می توان با قرار دادن در دمای 4 درجه سانتی گراد، نمونه ها را حداکثر به مدت 24 ساعت نگهداری نمود.

- کل مواد معلق (TSS)

نمونه ها در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز، جمع آوری گردد.

برای کسب نتایج قابل اطمینان، بهتر است نمونه ها بلافاصله پس از برداشت، آنالیز گردند ولی در صورتی که امکان آنالیز فوری وجود ندارد می‌توان با قرار دادن در دمای 4 درجه سانتی گراد، نمونه ها را حداکثر به مدت 24 ساعت نگهداری نمود.

- آهن کل

نمونه ها در ظروف پلاستیکی شسته شده با اسید و آب مقطر، جمع آوری گردد.

با افزایش اسید نیتریک غلیظ (5 میلی لیتر در هر لیتر)، امکان نگهداری نمونه تا 6 ماه در دمای اتاق وجود دارد.